## Slide 1: Математика оптимизации СНЭЭ
Линейная оптимизация: переменные, ограничения, итерации решения

## Slide 2: Стандартная форма задачи LP
Минимизировать: c₁x₁ + c₂x₂ + ... + cₙxₙ
При ограничениях:
  A_eq · x = b_eq (равенства)
  A_ub · x ≤ b_ub (неравенства)
  lb ≤ x ≤ ub (границы переменных)
Переменные x неотрицательны

## Slide 3: Две LP-задачи в коде
Задача A (100 переменных): подбор Nin, Nout, C, Dmax
Задача B (98 переменных): график при заданных Nin, Nout, C
В обеих — 24 уравнения баланса и десятки неравенств

## Slide 4: Переменные (Задача A)
L[i] — энергия в батарее в конце часа i (SOC)
CC[i] — мощность заряда в час i (приведённая к выходу)
CD[i] — мощность разряда в час i
D[i] — остаточный дефицит мощности
Dmax, Nin, Nout, C — скалярные параметры

## Slide 5: Целевая функция (минимизация)
F = Σ(D[i])·w_d + Dmax·w_dmax + Nin·w_n + Nout·w_n + C·w_c
Самый большой вес — у Dmax (главная цель)
Остальные веса уменьшают «раздувание» системы

## Slide 6: Ограничение-равенство: баланс энергии
L[i] − L[i−1] − CC[i] + CD[i] = 0
Для i=0: L[0] − L[23] − CC[0] + CD[0] = 0 (цикл суток)
Изменение запаса = разряд минус заряд

## Slide 7: Ограничения-неравенства (смысл)
rD: CC[i]/η − CD[i] − D[i] ≤ −Load[i] — баланс мощности, учёт КПД
rC: L[i] ≤ C — запас не выше ёмкости
rNi: CC[i]/η ≤ Nin — лимит мощности заряда
rNo: CD[i] ≤ Nout — лимит мощности разряда
rDmax: D[i] ≤ Dmax — пик дефицита

## Slide 8: КПД η в формулах
η входит в коэффициенты при CC[i]: член CC[i]/η
Чем ниже КПД — тем больше нужна CC при той же полезной энергии
Ограничения автоматически ужесточаются при малом η

## Slide 9: Как работает симплекс-метод (итерации)
Ограничения задают многогранник, оптимум — в вершине
Базис: часть переменных «активна», остальные — нули
Шаг: переход в соседнюю вершину (смена базиса)
Цель шага — уменьшить целевую функцию
Остановка, когда улучшение невозможно

## Slide 10: Метод внутренней точки (альтернатива)
Решение движется внутри допустимой области
На каждой итерации — линеаризация (Ньютон)
Часто быстрее на больших задачах
HiGHS поддерживает оба подхода

## Slide 11: Библиотеки: NumPy
Хранение векторов c, b и матриц A_eq, A_ub
Формирование bounds для каждой переменной
Обработка результата (вектор x)

## Slide 12: Библиотеки: SciPy и HiGHS
SciPy: linprog(c, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, method='highs')
HiGHS: встроенный LP-солвер в SciPy (C++)
Лицензия MIT, без внешних зависимостей

## Slide 13: Извлечение результата из x
x[0..23] = L[i], x[24..47] = CC[i], x[48..71] = CD[i]
График СНЭЭ: EESSLoad[i] = CD[i] − CC[i]/η
Проверка: Σ(CC[i] − CD[i]) ≈ 0 (баланс заряда и разряда)