## Slide 1: Как работает расчет СНЭЭ
Простое объяснение оптимальных параметров и графика заряда/разряда

## Slide 2: Ключевой факт про оптимизацию
В названиях часто фигурирует QP (квадратичная оптимизация)
Но в текущем коде используется линейная оптимизация (LP)
Решатель: scipy linprog, метод HiGHS
То есть фактическая математика сейчас линейная

## Slide 3: Два шага расчета
Шаг 1: подбор оценочных параметров СНЭЭ
Шаг 2: расчет почасового графика с выбранными параметрами
Сначала определяем размер системы, потом ее режим работы

## Slide 4: Что определяется на шаге 1
Подбираются сразу четыре величины:
  входная мощность заряда (Nin)
  выходная мощность разряда (Nout)
  емкость батареи (C)
  максимальный остаточный дефицит (Dmax)
Одновременно учитывается почасовой баланс в 24 точках

## Slide 5: Логика цели оптимизации
Главная цель - минимизировать дефицит
Особенно сильно штрафуется пик дефицита (Dmax)
Дополнительно ограничиваются слишком большие Nin, Nout и C
Результат - компромисс между качеством покрытия и размером СНЭЭ

## Slide 6: Как учитывается КПД
КПД связывает заряд и разряд через потери энергии
Чтобы отдать 1 единицу в разряд, нужно зарядить больше 1 единицы
Чем ниже КПД, тем выше потребность в заряде и мощности
Из-за этого могут расти требуемые параметры системы

## Slide 7: Что происходит на шаге 2
Берем найденные параметры (или заданные вручную)
Считаем почасовой график заряда/разряда на 24 часа
Формируем результирующий баланс и SOC батареи
Получаем итоговый диспетчерский график для визуализации

## Slide 8: Почему график именно такой
График - это результат решения задачи с ограничениями
Заряд ограничен Nin, разряд ограничен Nout
SOC всегда в пределах от 0 до емкости C
Заряд и разряд ставятся туда, где это уменьшает дефицит лучше всего

## Slide 9: Почему есть ровные участки и максимумы
Ровные участки появляются, когда выгодно держать стабильную мощность
Пики на максимуме возникают, когда нужно покрыть сильный дефицит
Если ограничений мало - график ближе к профилю
Если ограничений много - график упирается в пределы

## Slide 10: Принятые допущения модели
Горизонт: 24 часа, шаг: 1 час
Параметры СНЭЭ постоянны в пределах суток
Нет деградации батареи, тарифов и температурных эффектов
Нет ограничений на скорость изменения мощности между часами
Суточный цикл энергии замкнут (связь первого и последнего часа)

## Slide 11: Как объяснять это пользователю
Сервис сначала подбирает размер СНЭЭ, потом считает режим работы
КПД учитывает реальные потери, поэтому расчет не идеализирован
График строится автоматически из ограничений и цели оптимизации
Каждая точка графика имеет физическую и расчетную причину